Делитель сигналов купюроприёмника SMDIV

Делитель предназначен для деления сигналов купюроприёмника в соответствии с настройками микропереключателя.

| Положение микропереключателей | Значение делителя импульсов |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| on | on | on | on | 2 |
| off | on | on | on | 3 |
| on | off | on | on | 4 |
| off | off | on | on | 5 |
| on | on | off | on | 6 |
| off | on | off | on | 7 |
| on | off | off | on | 8 |
| off | off | off | on | 9 |
| on | on | on | off | 10 |
| off | on | on | off | 11 |
| on | off | on | off | 12 |
| off | off | on | off | 13 |
| on | on | off | off | 14 |
| off | on | off | off | 15 |
| on | off | off | off | 16 |
| off | off | off | off | 17 |

| Положение микропереключателей | Длительность импульса на выходе, мс |
| --- | --- |
| 7 | 8 |  |
| on | on | 25 |
| off | on | 50 |
| on | off | 75 |
| off | off | 100 |
| Положение микропереключателя 5 | Тип выходного сигнала |  |
| off | NC |  |
| on | NO |  |

Пауза между выходными сигналами составляет - 250 мс.

| Положение микропереключателя 6 | Реакция на входной сигнал |
| --- | --- |
| on | Реакция на фронт |
| off | Реакция на спад |

Пример подключения к купюроприёмнику ICT A7\V7

| Купюроприёмник A7\V7 | SMDIV | Контроллер управления |
| --- | --- | --- |
| № контакта 9- контактного разъёма | Назначение контакта | № клеммника | Назначение контакта | Назначение контакта |
| 5 | Питание купюроприёмника +12 V DC | 3 | Питание купюроприёмника | - |
| 9 | GND | 2 | GND | - |
| 7 | CREDIT_RELAY (N.O.) | 1 | Вход | - |
| 8 | CREDIT_RELAY (Common) | 2 | GND | - |
|  |  | 5 | GND | GND |
| - | - | 6 | Питание купюроприёмника +12 V DC | Питание купюроприёмника +12 V DC |
| - | - | 4 | Выход | Вход сигнала от купюроприёмника |

# Text boxes

SMDIV

Плата управления

Купюроприёмник

4

3

2

1

5

6

ON

1 2  3  4  5  6 7  8

Вход

GND

+5...+12 Вольт

Выход

Соединение клеммников на плате